## Slide 1: Controle em Malha Aberta e em Malha Fechada
Disciplina de Automação e Controle DCC- UDESC

## Slide 2: Controle em Malha Fechada
Também conhecido com controle por realimentação
Compara uma variável de saída com um parâmetro de entrada se houver diferença tenta fazer com que fique em conformidade

## Slide 3: Controle em Malha Fechada
Elementos básicos
  Parâmetro de entrada
  Processo
  Variável de saída
  Sensor de realimentação
  Controlador
  Atuador

## Slide 4: Sistema em Malha Fechada
Sistema por realimentação

## Slide 5: Sistema em Malha Fechada
O parâmetro de entrada é muitas vezes chamado de valor desejado
O processo é a operação que desejamos controlar
O sensor mede a variável de saída
O controlador compara a saída e entrada e faz os ajustes para o atuador

## Slide 6: Sistema em Malha Fechada
Exemplos:
  Forno com termômetro e realimentação
  Automóvel com velocímetro e o motorista controlando a velocidade
  Sistema de posicionamento em máquinas

## Slide 7: Sistema em Malha Fechada
  Exemplo de sistema de posicionamento com realimentação

## Slide 8: Controle em Malha Aberta
Opera sem a malha de realimentação
  Não há medição da variável de saída
  Não a comparação com o parâmetro de entrada
  O controlador confia no modelo do atuador sobre o sistema
  Existe o risco de não ocorrer o efeito desejado

## Slide 9: Controle em Malha Aberta
Exemplos
  O forno sem termômetro/termostato operado por tempo
  Um automóvel sem velocímetro onde o motorista tem que avaliar se está ou não a 60Km/h

## Slide 10: Controle em Malha Aberta
  Exemplo do sistema de posicionamento anterior onde foi retirada a realimentação.

## Slide 11: Quando Usar Malha Fechada
Quando necessita aumentar a precisão do sistema
Rejeitar o efeito de perturbações externas
Melhorar a dinâmica do sistema e, eventualmente, estabilizar um sistema naturalmente instável em malha aberta
Diminuir a sensibilidade do sistema a variações dos parâmetros do processo

## Slide 12: Quando usar Malha Aberta
As ações executadas pelo sistema de controle são simples
A função do atuador é bastante confiável
Quaisquer forças de reação opostas as do atuador são pequenas demais para causar algum efeito sobre a atuação
Se essas condições não se aplicam, então um sistema de controle de malha fechada deve ser utilizado

## Slide 13: Referências
GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 3 ed., 2011
BAZANELLA, A. Sanfelice; SILVA Jr., J. M. Gomes da. Ajuste de Controladores PID. Apostila de Curso de Extensão. Departamento de Eng. Elétrica – UFRGS, 2000